## Slide 1
) به معنای اینتر زدن می باشد و ← نکته: در این جزوه علامت فوق ( منظور از همان وارد کردن عدد طول و عرض مورد نظر می باشد
پاورپوینت autocad
به نام خدا
گرداورنده : سارا رادمان

## Slide 2
صفحه اصلی نرم افزار اتوکد
منوی کار با اتوکد که تمامی فرمانها در این قسمت موجود هست
منوی نوشتن فرمانها
صفحه ی ترسیمات
قطب نما

## Slide 3
بازکردن صفحه جدید اتوکد
بازکردن فایا مورد نظر
ذخیره فایل
ذخیره فایل به عنوان
وارد کردن یک فایل از جای دیگر
صادر کردن یک فایل به جای دیگر
پرینت گرفتن
کشیدن خطوط به صورت 90 درجه
برای کشیدن خطوط زاویه دار کنارش مثلث را کلیک کنیم زاویه دلخواه را داده و می کشیم و انتخاب نکنیم با حرکت ماوس تعیین می کنیک
ctrl+s

## Slide 4: نوشتن فرمانها در قسمت فرمانها انتخاب برخی فرمانها از قسمت منوی کار اتوکد
مثال : open ctrl + o
و تایپ همزمان یک حرف فرمانهای مربوطه را نیز انجام می دهد.ctrlیا alt فشرده نگه داشتن یکی ازکلیدهای
روشهای کار در اتوکد :
گشتن به صورت سه بعدی یا دو بعدی در اتوکد
با دست در صفحه اتوکد بالا یا پایین می کشیم
به نزدیک یا عقبzoom
با کلیک و کشیدن روی قطب نما به صورت دو یا سه بعدی ترسیم را می گردیم
چرخش
F7 روشن و خاموش کردن GRID
روشن کردن اینها برای ترسیم خطوط پشت سر هم و چسباندن خط اخر
ctrl+c ctrl+v کپی پیست از صفحه ای به صفحه دیگر

## Slide 5
کشیدن خط ((line
در قسمت فرمان line یا L می نویسیم و ENTER را می زنیم وبعد در صفحه ترسیم نقطه مبدا را با کلیک مشخص کرده و طول مورد نظر را وارد میکنیم و ENTER می زنیم .
برای ترسیم خطوط 90 درجه
برای ترسیم خطوط زاویه دار
ترسیم چند ضلعی ( (polyline
در قسمت فرمانها هم می نویسیمpline
منوی کار اتوکد) نیز انتخاب کرد .)drawنکته : لاین را می توان از

## Slide 6
انتخاب نوع خط :
enter Linetype
نوع خط را انتخاب می کنیم Load صفحه باز می شود که با انتخاب
فرمان :cutclip
با اجرای این فرمان در ناحیه ی ترسیمی همه چیز پاک می شود .
تایپ cutclip اینتر انتخاب جسم اینتر
Copyclip از اجسام کپی و در کلیپ بورد نگهداری
انچه در کلیپ بورد هست در اتوکد کپی می شود .

## Slide 7
ضخامت دادن به polyline
Pl نقطه مبدا w دو عدد میخواهد اولی ضخامت ابتدای خط دومی ضخامت انتهای خط و سپس اینتر
enter
چنانکه بخواهیم ضخامت خط به یک اندازه باشد بعد از w
ضخامت خط را مشخص کرده و دوبار اینتر می زنیم
اگر بخواهیم پلی لاین بدون ضخامت باشه و به حالت قبلی برگرده از دستور زیر استفاده می کنیم :
Pl کلیک در صفحه w صفر
یک کمان با ضخامت ترسیم می ←A در صفحه کلیک کنیم سپس ←PLاگر بعد از شود.
Lو اگر بخواهیم کمان دوباره به خط تبدیل شود اگر بعد از بزنیم و طول مورد نظر را تایپ ←L در صفحه کلیک کنیم و سپس ← PL کنیم, یک خط به موازات آخرین خط ترسیمی ما می کشد.

## Slide 8: enter Units
انتخاب واحد ترسیم :
صفحه ای باز میشود که در ان واحد مورد نظر را انتخاب می کنیم .
طول
زاویه
واحد
انتخاب مقیاس ترسیم :

## Slide 9
پاک کردن (EARASE)
Earase (e) enter انتخاب شی enter
روشن و خاموش کردن نماد دستگاه مختصات :
enter off/on ucsicon .1
viewانتخاب از .2

## Slide 10: شیوه اول : نقطه مبدا را مشخص و با ماوس طول وعرض مشخص می کنیم
ترسیم مستطیل ( :(rectangle
اگر بخواهیم خودمان به مستطیل اندازه بدهیم بدینگونه عمل می کنیم:
← انتخاب یک نقطه در صفحه @طول<عرض ←Rec
شیوه دوم : برای ترسیم یک مستطیل با مساحت دلخواه بدینگونه عمل می کنیم:
یاW عرض( ← مساحت موردنظر ←A انتخاب یک نقطه در صفحه ←Rec
شیوه سوم : برای ترسیم یک مستطیل تحت زاویه دلخواه اینچنین عمل می کنیم
← زاویه مورد نظر ←R انتخاب یک نقطه در صفحه ←Rec
← انتخاب یک نقطه در صفحه @طول<عرض ←Rec

## Slide 11: ترسیم مستطیل با گوشه های پخ خورده : ترسیم مستطیل ← پخ y و عرض x طول ←C ←Rec
ترسیم مستطیل با گوشه های گرد:
← شعاع ← ترسیم مستطیلF ←Rec

## Slide 12: ترسیم مستطیل با ضخامت دلخواه: ← اندازه ضخامت ← ترسیم مستطیلw ← Rec
نکته : در ترسیم مستطیل و سایر اشکال تمامی فرمانهای قبلی را می توان از منوی کار اتوکد نیز انتخاب و اجرا کرد.

## Slide 13: حرف
) :Circleترسیم دایره (
1 . حرف c را تایپ و سپس اینتر می زنیم و با ماوس در وسط دایره می کشیم .
2 . از منوی draw دایره را به یکی از شش روش دلخواه رسم می کنیم .

## Slide 14: :)Arcترسیم کمان (
و سپس اینتر و بعد در صفحه با ماوس می کشیم .Arc1 . تایپ
2 . از منوی draw کمان به یکی از روشهای موجود را انتخاب می کنیم

## Slide 15: :)ellipseترسیم بیضی (
1 . تایپ ellipse و بعد اینتر و بعد ترسیم با ماوس .
2 . انتخاب از منوی draw
:) ترسیم حلقه (دونات
تایپ دونات و بعد اینتر و بعد ترسیم با ماوس یا دادن اندازه .

## Slide 16: :) fillفرمان توپرسازی (
تایپ و بعد اینتر و بعد ترسیم با ماوس .
نکته : با کلیک روی هر خط اجسام نفاط وسط را می توان یافت .
فرمان کپی با تعیین فاصله (:(offset
تایپ offset بعد اینتر وبعد تعیین فاصله کپی و اگرتعیین فاصله چندتایی در کنار هم خواستیم multiple را انتخاب می کنیم .
فرمان کپی:
تایپ کپی اینتر انتخاب نقطه کلیک روی صفحه

## Slide 17
گوشه زنی (:(fillet
وانتخاب دو خط ویا دادن زاویه یا انتخاب از modify
امتداددهی (:(extend
تایپ extend و اینتر و سپس انتخاب خطوط متصل واینتر
گوشه زنی (:(chamfer
تایپ chamfer و بعد اینتر

## Slide 18: قیچی (:(trim
انتخاب موضوع ←←Tr
دستور موضوعی را که بین دو موضوع یا خط قرار دارد را حذف ←← :Trim می کند.
ترسیم چندضلعی (polygon):
تایپ polygon و بعد اینتروانتخاب تعدادضلعها و اینتربعد کلیک روی صفحه انتخاب محیط یا محاطی و اینتر

## Slide 19
استفاده از ابجکتهای اتوکد ((ADCenter
و اینتر انتخاب ADCenterتایپ
و بعد انتخاب ابجک فضای مورد نظر
: جامد دو بعدی))solid
تایپ solid اینتر و بعد انتخاب چهار نقطه در صفحه اینتر
نکته : ترتیب انتخاب نقاط در بوجود امدن شکل مهم هست .
1
2
3
4
1
2
4
3
Ctrl + 2

## Slide 20: :)ray)نیم خط
برای ترسیم خط بی انتها از یک طرف این فرمان به کار می رود .
تایپ ray اینتر
خط (:(xline
برای ترسیم خط بی انتها از دو طرف این فرمان به کار می رود .
تایپ xlineاینتر
افقی
عمودی
زاویه
lمتقاطع
کپی

## Slide 21
تایپ و بعد اینتر sketch
Ortho خاموش باشد خطوط صافتر در میاد .
نوع خط
میزان افزایش
میزان تلاطم
حرکت ((move:
اسکیس ((sketch:

## Slide 22
کثیرالمنحنی (:(spline
تایپ spline اینترمشخص کردن نقطه ابتدا ونقطه بعدی و تعیین
منحنیها با ماوس واینتر برای پایان
خطوط چندگانه (:(Mline
تایپ MLINE اینترتعیین با ماوس اینتر
مقیاس

## Slide 23
تجزیه جسم مرکب (:(Explode
تایپ explode اینتر انتخاب جسم
نکته : در صورتی که جسم انتخابی قابل تجزیه نباشد این پیام داده می شود .
فرمان :list
اطلاعات مربوط به ترسیم موجود در صفحه را می دهد .
تایپ list اینتر بعد انتخاب جسم اینتر صفحه سفیدی باز می شود که اطلاعات جسم را می دهد .
فرمان :DBlist
اطلاعات مربوط به ترسیم موجود در صفحه را بدون انتخاب جسم می دهد .

## Slide 24
مختصات نقطه(ID):
تایپ ID اینتر انتخاب نقطه ومختصات نقطه را می دهد .
:(AREA)مساحت
تایپ area اینتر مشخص کردن نقطه اول و نقاط بعدی که اگر مساحت کل جسم را بخواهیم t(total) را میزنیم که مساحت و محیط را می دهد
انتخاب جسم
افزودن به مساحت
کاستن از مساحت

## Slide 25
فرمان time :
این فرمان جهت اطلاع ازمدت زمان ترسیم و تاریخ ترسیم به کار می رود .
زمان ترسیم را پاک و از نوع شروع میکند
خاموش و روشن کردن زمان
نمایش زمان
فرمان status :
وضعیت پرونده ی ترسیمی حاضر گزارش داده می شود .

## Slide 26
تایپ rotate اینترو بعد انتخاب نقطه ای که می خواهیم از ان بچرخانیم.
نکته : برای چرخش در همه ی راستا روشن باشد .
اینه (mirror):
این فرمان برای قرینه سازی به کار میرود .
تایپ mirror اینتر و بعد انتخاب جسم اینتر انتخاب نقطه ای از انجا قرینه خواهد شد و کلیک روی صفحه
چرخش (rotate):
هر زاویه برای چرخش می توان وارد کرد

## Slide 27
مقیاس ( :(scale
تایپ scale اینترانتخاب جسم اینتر انتخاب نقطه بعد با ماوس یا دادن عدد میزان بزرگ یا کوچک نمایی را تعیین می کنیم .
شکستن ( :(Break
تایپ break اینتر انتخاب جسم بعد انتخاب f بعد مشخص کردن دو نقطه (فاصله ای که می شکنیم) اینتر

## Slide 28
تایپ array اینتر انتخاب جسم اینترانتخاب مدل کپی(مربعی – مسیری – زاویه ای) بعد موارد ویرایش می اید که ویرایشی نیاز باشد از انها استفاده می شود .
خروج
سطح
سطر
ستون
فاصله
تعداد
نقطه مبدا
انتخاب از منوی modify
کپی رشته ای (:(Array
فرمان Stretch
برای جابجایی اجسام با حفظ پیوستگی این فرمان به کار می رود .

## Slide 29
تغییرطول (:(Lengthen
تایپ lengthen اینتر انتخاب جسم اینتر گزینه ها می اید انتخاب اینتر
نکته : طولهای اعشاری به صورت مثلا 4.6 نوشته می شود
درصد( 100 طول تغییر نمی کند – اعداد بزرگتر از 100 افزایش طول – اعداد کمتر از 100 کاهش طول )
اختلاف طول (اعداد مثبت افزایش و منفی کاهش طول)
عددی که داده میشود طول جدید است.
طول جدید را با مکان نما تعیین می کند
با انتخاب جسم و راست کلیک کردن منوی میانبر برخی فرمانها باز می شود .

## Slide 30
):layerلایه (
در اتوکد همانند کاغذ کالک در نقشه کشی دستی است .
تایپ layer اینتر صفحه باز می شود
برای تغییر نام لایه (به غیر از لایه صفر) روی نام لایه دوبار کلیک کرده و نام جدید را تایپ می کنیم .
افزودن لایه
حذف لایه
برقرار کردن لایه روشن
:Match prop
اگر بخواهیم خصوصیات اجسام را به گونه ای تغییر دهیم که خصوصیات یک جسم دیگر را بگیرند از این فرمان استفاده می کنیم .
تایپ match prop اینتر انتخاب جسم اینتر اگر setting را انتخاب کنیم تغییرات هم می توان داد اینتر
نکته : چراغ روشن یعنی لایه باز هست اگر نخواهیم خاموش می کنیم .

## Slide 31
: Redo فرمان
فرمان :undo
برای لغو اخرین عمل انجام گرفته به کار می رود .
برای اجرای مجدد فرمان لغو شده و بلافاصله بعد از لغو باید انجام بگیرد .
با این دو فرمان می توان به چند عمل قبلی و بعدی رفت
هاشور (:(Bhatch
تایپ bhatch اینترانتخاب گزینه settingsصفحه باز می شود
انتخاب نوع هاشور از سه نقطه کناری هم میشه
مقیاس هاشور
انتخاب با کلیک ماوس که با زدن این روی جسم مکانهایی که می خواهیم هاشور شود را انتخاب می کنیم و اینتر
به جای هاشور رنگ می شود
هاشور رنگی می شود
فاصله هاشور
نکته : با فرمان explode هاشور را تجزیه می توان کرد .

## Slide 32
متن(:(text
تایپ text اینترکلیک درصفحه برای ابتدای شروع تا انتها بعد نوشتن بعد کلیک در یک جا و زدن
esc
اگر بزرگ شد با scale کوچک می کنیم .
اگر بخواهیم نوشته افقی شود ارتفاع که می پرسد 0 می دهیم .
گزینه justify ترازبندی متن را مشخص می کند .

## Slide 33
: mtext
برای ایجاد متن یکپارچه به کار می رود .
تایپ mtext اینترمشخص کردن نقطه ابتدا گزینه ها می ایند اگر نخواستیم نقطه انتها را هم مشخص و متن را می نویسیمecs بعد yes
: ddedit
برای ویرایش متن به کار می رود
بعد از تایپ اینتر کلیک روی جسم واز بالا ویرایشات مربوطه را انجام می دهیم

## Slide 34
: scaletext
این فرمان نوشته ها را تغییر اندازه می دهد
بعد از تایپ scaletext اینتر انتخاب نوشته اینترکلیک روی گزینه اول وارد کردن مقیاس اینتر
: Block
وقتی چیزی ترسیم کردیم و می خواهیم انرا ذخیره کرده و در جاهای دیگر استفاده کنیم از این فرمان استفاده می کنیم .
تایپ block اینتر صفحه باز می شود اسم می نویسیم و جسم را انتخاب و ok
از insert بلاکی که ذخیره شده را می توان اورد

## Slide 35
: Insert
بعد از تایپ صفحه باز می شود که بلاک مورد نظر را می توان ویرایش کرد .
: purge
کلیه ی بلاکها و ... را حذف می کند .

## Slide 36
: dimliner
برای اندازه گذاری به کار می رود .
تایپ dimliner اینتر مشخص کردن شروع و انتها بعد گزینه ها می ایند که افقی عمودی چرخش زاویه دار هستند دراخر کلیک
: Dimaligned
این فرمان اندازه گذاری مورب به کار می رود .
: dimordinate
این فرمان اندازه گذاری طول و عرض را مشخص می کند .

## Slide 37
Dimradious و dimdiameter و dimangular به ترتیب اندازه گذاری شعاعی – قطری و زاویه ای می باشند .
برای مشخص کردن نقطه وسط دایره از dimcenter استفاده می کنیم .
برای اندازه گذاری سریع از فرمان qdim استفاده می شود .
Dimstyle
تغییر شیوه اندازه گذاری
بعد از تایپ اینتر صفحه باز می شود

## Slide 42
: plottermanager
این فرمان اطلاعات چاپ را در پرونده ای ذخیره می کند که بعد از باز شدن add_a_wizard رو کلیک می کنیم
: plot
برای چاپ نقشه به کار می رود .
فرمان preview برای پیش مشاهده می باشد .
Ctrl+p
فرمان etransmit برای ارسال پرونده ی ترسیمی از gmail
و فرمان publish to web ارسال به وب می باشد .